Курсовая работа
по предмету «Турбины ТЭС и АЭС»

# РАСЧЁТ СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
В ОДНОМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ

Студент 	 Игнатьев А. В.
Группа 3037/1

Преподаватель 	
доц. Гаев В. Д.

## Введение

Паровая турбина – наиболее распространённый тип агрегата, преобразующего тепловую энергию пара в механическую энергию вращения вала на крупных тепловых и атомных электрических станциях. Паровые турбины отличаются большой производительностью, высоким (по сравнению с ГТУ) КПД, возможностью применения дешёвого рабочего тела (воды) при сжигании в паровом котле топлива любого типа и сорта. К недостаткам паровых турбин можно отнести сложность конструкции, высокие требования к коррозионной и износостойкости (особенно на ступенях низкого давления, где пар влажный), достаточно большие габариты, а следовательно, высокую себестоимость.

Основной цикл современных паротурбинных установок – цикл Ренкина, реализуемый обычно с перегревом пара (рис. 1). Процесс в турбине можно в первом приближении считать адиабатическим.

Паровая турбина может иметь один или несколько цилиндров высокого, среднего и низкого и давления. В каждом цилиндре пар расширяется в нескольких ступенях. Ступень паровой турбины состоит из венца направляющих лопаток, укреплённых на корпусе цилиндра, и венца рабочих лопаток, установленных на роторе. Направляющие лопатки служат для придания струям пара оптимального направления; через рабочие лопатки ротору сообщается кинетическая энергия. Ступень называется активной, если пар не расширяется в рабочих лопатках, и реактивной в противном случае.

Реальный процесс в турбинной ступени не изоэнтропен. Необратимые потери снижают КПД ступени и повышают температуру пара на выходе из неё. График процесса турбины изображён на рис. 2. Скачки энтальпии связаны с измерением скорости потока на разных участках относительно движущихся и неподвижных деталей.

Расчёт паровой турбины состоит, вообще говоря, из трёх этапов: одномерный – в предположении, что параметры пара изменяются только вдоль оси, двумерный – при рассмотрении изменения свойств пара по радиусу, и трёхмерный – описание движения пара по профилю канала. Наиболее прост и обычно имеет наибольшее влияние первый этап, который здесь и рассматривается.

В данной работе решается прямая задача расчёта турбинной ступени: по известной геометрии ступени рассчитываются параметры внутри неё и её рабочие показатели. Обратная задача – построение ступени по требуемым характеристикам; она обычно очень сложна и решается на основе прямой методом последовательных приближений.

## Исходные данные

Согласно заданию преподавателя, к расчёту приняты следующие исходные данные.

Таблица 1. Исходные данные

| Наименование параметра | Обозначение | ЕИ | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбина | К-300-240 |
| Цилиндр | ЦВД с реактивными лопатками |
| Частота оборотов вала | n | об/мин | 3000 |
| Расход пара через ступень | G0 | т/час | 897,5800 |
|  |  | кг/с | 249,3277 |
| Расход пара через направляющие лопатки (без расхода в зазоры) | G1 | т/час | 882,1713 |
|  |  | кг/с | 245,0476 |
| Расход пара через рабочие лопатки (без расхода в зазоры) | G2 | т/час | 880,3596 |
|  |  | кг/с | 244,5443 |
| Давление на входе в ступень | P0 | атм | 152,6769 |
|  |  | бар | 154,6999 |
| Температура на входе в ступень | t0 | °C | 476,4 |
|  | T0 | K | 749,55 |
| Угол наклона абсолютной скорости выхода пара из направляющего аппарата (см. рис. 3, 4) | α1 | град. | 15,347 |
|  |  | рад | 0,26786 |
| Скоростной коэффициент сопла | φ | ― | 0,9771 |
| Угол наклона относительной скорости выхода пара из рабочего аппарата | β2 | град. | 16,010 |
|  |  | рад | 0,27943 |
| Скоростной коэффициент рабочих лопаток | ψ | ― | 0,9668 |
| Средний диаметр направляющего аппарата | D1 | м | 0,8035 |
| Средний диаметр рабочего аппарата | D2 |  | 0,8050 |
| Длина направляющих лопаток | L1 |  | 0,0535 |
| Длина рабочих лопаток | L2 |  | 0,0550 |
| Коэффициент расхода направляющих лопаток | μcнл | ― | 0,9700 |
| Коэффициент расхода рабочих лопаток | μcрл | ― | 0,9626 |

## Расчёт

Расчёт произведён в таблице 2. Нумерация строк таблицы ведётся по используемой методике. По давлениям P1 и P2 проводятся итерации до совпадения расхода через соответствующие лопатки при выбранном перепаде с заданным.

Основной задачей расчёта является определение показателей ступени: степени реактивности ρт, относительного КПД на лопатках ηu и мощности ступени N.

Таблица 2. Ход расчёта

| № п. | Формула | ЕИ | Вычисление и результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчёт направляющего аппарата |
| 4 |  | кДж/кг | 3233,68 |
| 5 |  | м³/кг | 0,01904 |
| 6 |  |  | 6,2343 |
| 10 |  | м² |  |
| 12 |  | м/с |  |
| 15 |  | МПа | По рекомендации преподавателя, принимаем |
| 16 |  | кДж/кг | 3223,92 |
| 17 |  | м³/кг | 0,01954 |
| 18 |  | кДж/кг |  |
| 19 |  | м/c |  |
| 20 |  | кг/с |  |
| 21 | Сравниваем и |  |
| 22 | Уточняем P1: и возвращаемся к п. 16 | МПа |  |
| 16 |  | кДж/кг | 3224,98 |
| 17 |  | м³/кг | 0,01953 |
| 18 |  | кДж/кг |  |
| 19 |  | м/c |  |
| 20 |  | кг/с |  |
| 21 | Сравниваем и | – точность достаточна |
| 23 |  | м/c |  |
| 24 |  | кДж/кг |  |
| 25 |  | кДж/кг |  |
| 26 |  | °C | 470,95 |
| 27 |  | м³/кг | 0,01954 |
| 28 |  | кДж/кг | 6,235 |
| 29 |  | м/c |  |
| 30 |  | м/c |  |
| 31 |  | м/c |  |
| 32 |  | м/c |  |
| 33 | Если , то | град |  |
|  |  | рад | 1,462 |
| Расчёт рабочего колеса |
| 37 |  | м2 |  |
| 39 |  | м/c | 3,14 cdot 0,805 cdot 3000/60=126,45 |
| 42 |  | кДж/кг |  |
| 43 |  | МПа | По рекомендации преподавателя, принимаем |
| 44 |  | кДж/кг | 3215,69 |
| 45 |  | м³/кг | 0,02001 |
| 46 |  | кДж/кг |  |
| 47 |  | м/c |  |
| 48 |  | кг/с |  |
| 49 | Сравниваем и |  |
| 50 | Уточняем P2: и возвращаемся к п. 44 | МПа |  |
| 44 |  | кДж/кг | 3216,43 |
| 45 |  | м³/кг | 0,01997 |
| 46 |  | кДж/кг |  |
| 47 |  | м/c |  |
| 48 |  | кг/с |  |
| 49 | Сравниваем и |  |
| 50 | Уточняем P2: и возвращаемся к п. 44 | МПа |  |
| 44 |  | кДж/кг | 3216,50 |
| 45 |  | м³/кг | 0,01996 |
| 46 |  | кДж/кг |  |
| 47 |  | м/c |  |
| 48 |  | кг/с |  |
| 49 | Сравниваем и |  |
| 50 | Уточняем P2: и возвращаемся к п. 44 | МПа |  |
| 44 |  | кДж/кг | 3216,52 |
| 45 |  | м³/кг | 0,01996 |
| 46 |  | кДж/кг |  |
| 47 |  | м/c |  |
| 48 |  | кг/с |  |
| 49 | Сравниваем и | – точность достигнута. |
| 51 |  | м/c |  |
| 52 |  | м/с |  |
| 53 |  | м/с |  |
| 54 |  | м/c |  |
| 55 |  | м/c |  |
| 56 | Если c2u > 0, то. Если c2u < 0, то | град |  |
| 57 |  | кДж/кг |  |
| 58 |  | кДж/кг |  |
| 59 |  | кДж/кг | 3225,25−8,16 = 3217,09 |
| 60 |  | кДж/кг | 3217,09−35,43²/2000 = 3216,46 |
| 61 |  | кДж/кг | 3216,09 |
| 62 |  | кДж/кг | 3233,68−3216,09 = 17,59 |
| 63 |  | − | 8,16/17,59 = 0,476 |
| 65 |  | − | 16,88/17,59 = 0,9596 |
| 66 |  | кВт |  |

## Заключение

В ходе работы были рассчитаны в одномерном приближении показатели паровой турбины, исходя из её геометрических особенностей и входных параметров. Видим, что степень реактивности ступени, характеризующая соотношение между напором пара на выходе и располагаемым перепадом энтальпии потока, ρт = 0,476 (реальную ступень считают активной, когда ρт < 0,15 – 0,2, т. е. большая часть используемой тепловой энергии пара переходит в его кинетическую энергию). КПД ступени ηu = 0,9596 – важнейший технико-экономический показатель. Как видим, он значительно превосходит КПД установки в целом; однако даже у идеальной ступени не может быть 100%-ного КПД, поскольку скорость выхода из рабочих лопаток не может быть нулевой, а с ней выносится кинетическая энергия пара. Также определена мощность, вырабатываемая ступенью, Nu =4208,69 кВт.

# Text boxes

Рис. 1. Цикл Ренкина с перегревом пара в T – s диаграмме

Рис. 4. Треугольники скоростей турбинной ступени (схема)

НЛ

РЛ

p0, i0

p1, i1

p2, i2

Рис. 3. Схема турбинной ступени

1

2tt

2t

2

P2

0

P1

Po

Рис. 2. Процесс в реальной паровой турбине в i – s диаграмме

i

S

0

1

1t

1tt

2

2t